| INTRODUCTION Félicitations et merci d’avoir choisi le hub à 4 ports USB 2.0 à Haut Débit de Belkin (le hub). Ce hub vous procure quatre ports en voie descendante, offrant une interopérabilité et une connectivité Plug-and-Play avec tous les périphériques USB, incluant les périphériques USB 1.1 (à basse ou grande vitesse), et bien sûr les périphériques USB 2.0 (à haut débit). Il peut s’agir de scanners, d’imprimantes, de périphériques de stockage à grande capacité et d’appareils photo haute résolution. Le hub est autonome, ce qui permet le branchement en cascade avec d’autres hubs. Il est ainsi possible connecter jusqu’à 127 périphériques USB à un seul port. Le hub possède un design unique, ses quatre ports en voie descendante pouvant être positionnés vers l’arrière de la surface de travail pour une gestion des câbles efficace, ou vers l’avant pour un accès aux ports facilité. Le hub possède de plus un voyant lumineux à chacun des ports, et un voyant lumineux d’alimentation. APERÇU Caractéristiques Compatibilité avec les spécifications de l’Universal Serial Bus 2.0 (débits de données 1,5/12/480 Mbits/s) Interopérabilité avec les spécifications de l’Universal Serial Bus 1.1 (débits de données 1,5/12 Mbits/s) Prend en charge Windows 98 SE, Me, 2000 et XP Approuvé par l’Usb Implementers Forum (USB-IF) Prend en charge les spécifications du Plug-and-Play Prend en charge le branchement/débranchement à chaud des périphériques USB Détention des surintensités et protection contre celles-ci Voyant lumineux individuels d’était du port Quatre ports en voie descendante à 480 Mbits/s Entièrement compatible avec les périphériques USB 1.1 et USB 2.0 Boîtier mince et compact Il est possible d’empiler plusieurs hubs les uns sur les autres Contenu de l’emballage Hub à quatre ports USB 2.0 à Haut Débit Adaptateur de courant CA Manuel d’utilisateur Câble de périphérique USB Spécifications techniques Ports en voie ascendante (1) Ports en voie descendante (4) Mode d’alimentation Autonome/alimenté par le bus Tension par port CC +5V Courant par port Mode autonome : 500 mA (max) Mode d’alimentation par le bus : 100 mA (max) (Ports 1 et 2 seulement) Température de fonctionnement 5º C ~ 40º C Température de stockage -20º C ~ 60º C Boîtier ABS Bloc d’alimentation Sortie: CC 5 V/2,1 A Taille de la fiche: 3.5 mm (extérieur) 1.0 mm (centre) Polarité de la prise: Centre Positif Code de couleur du voyant lumineux de l’alimentation. Désactivé Non opérationnel Rouge Opérationnel Code de couleur des voyants lumineux des ports: Désactivé Non opérationnel, ou aucun périphérique connecté Vert Entièrement opérationnel Ambré Surintensité détectée INSTALLATION Remarque importante : Veuillez ne pas connecter de périphériques USB au hub avant que vous n’ayez été invités à le faire à l’étape 4 de cette procédure d’installation. Branchez l’adaptateur de courant sur une prise murale ou sur un parafoudre. Branchez le connecteur CC sur la prise d’alimentation CC sur le côté du hub. Remarque importante : Le hub peut s’utiliser sans source d’alimentation lorsque vous y connectez des périphériques utilisant 100 mA ou moins. Toutefois, seulement les ports 1 et 2 seront fonctionnels. Branchez l’embout plat du câble de périphérique USB fourni dans le port en voie descendante de votre PC ou le port en voie descendante de n’importe quel hub, et branchez ensuite le mini connecteur à 6 broches du câble dans le port en voie ascendante à l’arrière du hub. Remarque importante : Le hub doit être connecté à un hôte compatible USB 2.0 pour fonctionner en mode à haut débit (480 Mbits). S’il est connecté à un hôte compatible USB 1.1, le hub fonctionnera en mode basse ou grand vitesse (1.5/12 Mbits/s). Windows détecte votre hub et installe le pilote nécessaire. (Il se peut que l’Assistant d’installation de nouveau matériel de Windows vous demande d’insérer le CD d’installation de Windows pour terminer la procédure d’installation du pilote). Remarque importante : Les pilotes des hubs à haut débit sont inclus avec la plupart des cartes de mise à niveau PCI USB 2.0, et sont pré-installés avec les pilotes de la carte PCI. Si vous avez fait l’achat d’une carte de mise à jour avant que le support pour hubs à haut débit ne soit disponible, contacter le revendeur de votre carte PCI pour obtenir un pilote mise à jour. Le pilote USB 2.0 de Belkin prend en charge toutes les cartes des compétiteurs basées sur le contrôleur hôte NEC, à l’exception d’Adaptatec. Vous pouvez télécharger le pilote de Belkin le plus récent à www.belkin.com. Branchez le connecteur USB «A » du périphérique USB ou d’un autre hub sur l’un des ports en voie descendante du hub. Remarque importante : Lorsque vous rebranchez un périphérique à un autre port du hub, il se peut que vous deviez installer à nouveau les pilotes USB de ce périphérique. INFORMATION Déclaration FCC Déclaration de conformité au règlement FCC concernant la compatibilité électromagnétique Belkin Corporation, dont le siège est situé 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, Etats-Unis, déclare sous sa propre et unique responsabilité que le produit : F5U234 Auquel se rapporte cette déclaration est conforme à la section 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Déclaration de conformité CE Nous, Belkin Components, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit F5U234, auquel se rapporte la présente déclaration, a été élaboré dans le respect des normes d’émissions EN55022 :1998 Classe B, EN50081-1 ainsi que des normes d’immunité EN 50082-1 1992 en vigueur. Garantie à vie limitée de Belkin Corporation Belkin Corporation garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de main d’œuvre pendant toute sa durée de vie. Au cas où un défaut serait découvert, Belkin réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement à condition que celui-ci soit retourné pendant sa période de garantie, frais des port prépayés, au revendeur Belkin agréé chez qui le produit à été acheté. La preuve d’achat peut devoir être présentée. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, utilisation abusive, usage impropre ou application incorrecte. Elle ne s’applique pas non plus si le produit a été modifié sans l’autorisation écrite de Belkin ou si un numéro de série Belkin a été supprimé ou effacé. LA GARANTIE ET LES MESURES MENTIONNÉES CI-DESSUS S’APPLIQUENT À L’EXCLUSION DE TOUTES AUTRES GARANTIES ET MESURES VERBALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES. BELKIN EXCLUT EN PARTICULIER TOUTE GARANTIE RELATIVE À L’APTITUDE DU PRODUIT À ÊTRE COMMERCIALISÉ ET À ÊTRE UTILISÉ DANS UNE APPLICATION PARTICULIÈRE. Aucun revendeur, agent ou employé Belkin n’est en droit de modifier, d’étendre ou de compléter cette garantie. BELKIN DÉNIE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE TOUT NON-RESPECT DES CONDITIONS DE LA GARANTIE OU ÉMANANT DE TOUT AUTRE PRINCIPE JURIDIQUE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION TOUT ARRÊT DE PRODUCTION, PERTE DE PROFIT, PERTE DE CLIENTÈLE, ALTÉRATION DE PROGRAMMATION OU REPROGRAMMATION ET REPRODUCTION DE PROGRAMME OU DE DONNÉES STOCKÉS OU UTILISÉS EN CONJUNTION AVEC DES PRODUITS BELKIN. | INTRODUCCIÓN Enhorabuena y gracias por haber elegido el hub de 4 puertos USB 2.0 de alta velocidad De Belkin (el hub). Este hub incorpora cuatro puertos descendentes, ofreciendo una interoperabilidad y una conectividad Plug-and-play con todos los periféricos USB, incluidos los periféricos USB 1.1 (de velocidad baja o normal), y por supuesto los periféricos USB 2.0 (de alta velocidad). Puede tratarse de escáners, impresoras, periféricos de almacenamiento masivo y cámaras de fotos de alta resolución. El hub es autónomo, lo cual permite la conexión en cascada con otros hubs. De este modo, es posible conectar hasta 127 periféricos USB a un solo puerto. El hub tiene un diseño único, ya que sus cuatro puertos descendientes pueden colocarse en la parte trasera de la superficie de trabajo para una eficaz gestión de los cables, o en la delantera para un acceso más fácil. El hub tiene además un indicador LED de cada uno de los puertos, y un indicador LED de alimentación. PRESENTACIÓN Características Compatibilidad con las especificaciones del Universal Serial Bus 2.0 (velocidad de datos 1,5/12/480 Mbits/s) Interoperabilidad con las especificaciones del Universal Serial Bus 1.1 (velocidad de datos 1,5/12 Mbits/s) Compatible con Windows 98 SE, Me, 2000 y XP. Aprobado por el Usb Implementers Forum (USB-IF) Compatible con las especificaciones Plug-and-play Soporta la conexión y desconexión en caliente de los dispositivos USB Detección de sobrecargas y protección contra ellas. Indicadores LED individuales de estado del puerto Cuatro puertos descendientes de 480 Mbits/s Completamente compatible con los dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 Caja plana y compacta Posibilidad de apilar los hubs unos encima de otros Contenido del paquete Hub de cuatro puertos USB 2.0 de alta velocidad Adaptador de alimentación Manual de usuario Cable para dispositivos USB Especificaciones técnicas Puertos ascendentes (1) Puertos descendientes (4) Modo de alimentación Autónomo/alimentación por bus Tensión por puerto CC+5V Corriente por puerto Modo autónomo: 500 mA (max) Modo de alimentación por bus: 100 mA (max) (Puertos 1 y 2 únicamente) Temperatura de funcionamiento 5ªCF01D60ºC Temperatura de almacenamiento -20ªC-60ºC Caja ABS Bloque de alimentación Salida CC 5 V/2, 1 A Tamaño de la ficha 3.5 mm (exterior) 1.00 mm (centro) Polaridad del enchufe Centro positivo Código de colores del indicador LED de alimentación. Desactivado No operativo Rojo Operativo Código de colores de los indicadores LED de los puertos: Desactivado No operativo o ningún dispositivo conectado Verde Completamente operativo Naranja Sobrecarga detectada I NSTALACIÓN Nota importante: No conecte dispositivos USB al hub hasta que no le sea solicitado en la etapa 4 de este procedimiento de instalación. Conecte el adaptador de corriente a un enchufe de pared o un pararrayos. Conecte el conector CC a una toma de alimentación CC en el lateral del hub. Nota importante: El hub puede utilizarse sin fuente de alimentación cuando se le conectan dispositivos que requieran 100 mA o menos, pero únicamente los puertos 1 y 2 estarán disponibles. Conecte el extremo plano del cable de dispositivo USB incluido en el paquete al puerto descendiente de su PC o al puerto descendiente de cualquier hub, y después conecte el mini conector de seis patas del cable al puerto ascendente de la parte trasera del hub. Nota importante: El hub debe conectarse a un host compatible USB 2.0 para funcionar en el modo alta velocidad (480 Mbits). Si se conecta a un host compatible USB 1.1, el hub funcionará en el modo velocidad baja o normal (1.5/12 Mbits/s). Windows detecta su hub e instala el controlador necesario. (El Asistente para la instalación de nuevo material de Windows puede pedirle que inserte el CD de instalación de Windows para terminar el procedimiento de instalación del controlador). Nota importante: Los controladores de los hubs de alta velocidad se incluyen con la mayoría de las tarjetas PCI USB 2.0, y se preinstalan con los controladores de las cartas PCI. Si ha comprado una tarjeta PCI antes de que el soporte para hubs esté disponible, contacte con el distribuidor de su tarjeta PCI para obtener un controlador de actualización. El controlador USB 2.0 de Belkin es compatible con todas las tarjetas de la competencia basadas en el controlador host NEC, exceptuando Adaptatec. Puede descargar el controlador de Belkin más reciente en www.belkin.com. Conecte el enchufe USB “A” del dispositivo USB o de otro hub a uno de los puertos descendentes del hub. Nota importante: Cuando vuelva a conectar un dispositivo USB a otro puerto del hub, puede que deba instalar de nuevo los controladores USB de este dispositivo. INFORMACIÓN Declaración FCC Declaración de conformidad al reglamento FCC referido a la compatibilidad electromagnética Belkin Corporation, cuya sede se encuentra en el 501, West Walnut Street, Compton, CA 90220, Estados Unidos, declara bajo su propia y única responsabilidad que el producto: F5U234 Al que se refiere esta declaración se adecua al apartado 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento obedece a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe causar ninguna interferencia perjudicial. (2) Este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan conllevar un funcionamiento indeseado. Declaración de conformidad CE Nosotros, Belkin Components, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto F5U234, al que se refiere la presente declaración, ha sido elaborado respetando las normas de emisiones EN55022 :1998 Clase B, EN50081-1 así como las normas de inmunidad EN 50082-1 1992 en vigor. Garantía ilimitada de Belkin Corporation Belkin Corporation garantiza este producto contra todo defecto de material y de mano de obra durante toda su vida. En el caso de que se descubra un defecto, Belkin reparará o sustituirá el producto, a su elección, de forma gratuita con la condición de que éste sea devuelto durante su periodo de garantía, previo pago de los gastos de transporte, al distribuidor Belkin agregado al que se ha comprado el producto. El ticket de compra puede ser exigido. Esta garantía no cubre los daños causados por accidente, utilización abusiva, uso inadecuado o aplicación incorrecta. No será aplicada tampoco si el producto ha sido modificado sin autorización escrita de Belkin o si un número de serie Belkin ha sido suprimido o borrado. LA GARANTÍA Y LAS MEDIDAS PREVIAMENTE MENCIONADAS EXCLUYEN TODA OTRA GARANTÍA Y MEDIDA VERBAL O ESCRITA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. EN CONCRETO, BELKIN EXCLUYE TODA GARANTÍA REFERENTE A LA POSIBILIDAD DE QUE EL PRODUCTO SE COMERCIALICE Y SEA UTILIZADO EN UNA APLICACIÓN PARTICULAR. Ningún distribuidor, agente o empleado Belkin tiene la competencia de modificar, extender o completar esta garantía. BELKIN RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DAÑO ESPECIAL, ACCESORIO O INDIRECTO COMO RESULTADO DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA O PROCEDENTE DE CUALQUIER OTRO PRINCIPIO JURÍDICO, INCLUÍDOS Y SIN LIMITACIÓN TODA PARADA DE PRODUCCIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIO, PÉRDIDA DE CLIENTELA, ALTERACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN O REPROGRAMACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROGRAMA O DE DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON PRODUCTOS BELKIN. |
| --- | --- |